## Slide 1: ROZWIĄZANIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI OPALANIA BATERII KOKSOWNICZEJ
Ludwik Kosyrczyk INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
Wiktor Hummer, Grzegprz Wojciechowski B.P. „KOKSOPROJEKT”
Notes: Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę w układy używane w prezentacji (po najechaniu myszą na poszczególne układy po lewej stronie pojawia się w dymku informacja czy dany układ jest używany) a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

## Slide 2
Czy gaz koksowniczy jest w naszych koksowniach produktem?
Skład chemiczny gazu koksowniczego i ziemnego |  |  | 
Składnik gazu | Skład objętościowy [%] |  | 
 | Gaz koksowniczy |  | Gaz ziemny
H2 | 53-60 |  | 0-0,2
CH4 | 21-28 |  | 75-98
CnHm | 2-4 |  | 0,5-1
CO | 2-3 |  | 0-0,2
N2 | 3-8 |  | 1-15
O2 | <1 |  | 0-0,2
WSPÓŁCZYNNIK EMISJI CO2 | 40 MG/TJ |  | 56 MG/TJ
Wielkość zanieczyszczeń gazu koksowniczego
przy współcześnie stosowanych metodach jego oczyszczania
naftalen - poniżej 0,2 g/Nm3
siarkowodór - poniżej 0,5 g/Nm3
amoniak - poniżej 0,03 g/Nm3
BTX - poniżej 3 g/Nm3
inne związki ok. 100 ppm
Polskie Sieci Elektroenergetyczne prognozują,
że tylko do 2020 r.
trzeba będzie wycofać z eksploatacji,
ze względu na obowiązujące
przepisy ekologiczne,
bloki wytwórcze opalane
węglem brunatnym o mocy od 3 do 6,6 GW

## Slide 3
Instalacje dla energetycznego wykorzystania gazu koksowniczego

## Slide 4
Analiza opłacalności budowy elektrociepłowni przemysłowej wykorzystującej jako paliwo gaz koksowniczy
Dostępność paliwa 20 000 Nm3/h Nakłady inwestycyjne 170 mln zł
Okres zwrotu – 8 lat

## Slide 5
Wyszczególnienie | Przychód [MJ/kg] | Rozchód [MJ/kg]
Entalpia chemiczna wsadu Ichw | 27-30 | 
Entalpia chemiczna koksu Ichk |  | 19-22,5
Entalpia fizyczna koksu Ifk |  | 1,0-1,15
Entalpia chemiczna smoły Ichsm |  | 1,2-1,7
Entalpia fizyczna smoły Ifsm |  | 0,07-0,1
Entalpia chemiczna benzolu Ichb |  | 0,38-0,55
Entalpia fizyczna benzolu Ifb |  | ~0,02
Entalpia chemiczna gazu surowego Ichgs |  | 5,7-5,9
Entalpia fizyczna gazu surowego Ifgs |  | 0,7-0,9
sumaryczne straty ciepła do otoczenia Qstr |  | 0,2-0,3
Zapotrzebowanie ciepła do koksowania |  | 1,8-2,1
Średnie zużycie ciepła przez polskie baterie koksownicze
~2,6 MJ/kg wsadu roboczego
możliwość dodatkowego zagospodarowania
energii zawartej w zaoszczędzonym
gazie koksowniczym
rzędu 200 MW
redukja zanieczyszczeń rzędu 0,5 kg na każde 1000 MJ zaoszczędzonego energii (nie wliczając w to emisji CO2)

## Slide 6
Rozwiązania dla poprawy rozkładu temperatur na wysokości ścian grzewczych
GAZ
SPALINY
POWIETRZE
dwustopniowego dozowanie powietrza do kanałów grzewczych
przypadek referencyjny – bez powietrza wtórnego
przypadek ze stopniowaniem powietrza

## Slide 7
Rozwiązania dla poprawy rozkładu temperatur na wysokości ścian grzewczych
rozwiązanie rusztu, umożliwiające płynną zmiany nastaw ilości podawanego powietrza do każdego indywidualnego kanału grzewczego i każdego z jego stopni dozowania

## Slide 8
Rozwiązania dla poprawy rozkładu temperatur na wysokości ścian grzewczych
ograniczenie rozrzutów temperatur na wysokości ściany poprzez zastosowanie automatycznej, zewnętrznej recyrkulacji spalin
POWIETRZE
SPALINY
BATERIA
GAZ

## Slide 9
Rozwiązania dla poprawy rozkładu temperatur na wysokości ścian grzewczych
ograniczenie rozrzutów temperatur na długości ściany baterii z bocznym doprowadzeniem gazu opałowego

## Slide 10
BATERIA
TSM=f(,W)+A TSK=f(,W)+B
PSM=f(Wd)+C PSK=f(Wd)
Przerwa=f(,W)+D
Czas koksowania 
Wilgotność wsadu W
Wartość opałowa Wd
Korekta C i D w oparciu
o analizę wyników
pomiarów temperatur
w kanałach grzewczych
Korekta A i B
w oparciu o
Indeks Koksowania
Korekta A
w oparciu o
rozkład temperatur
Automatyzacja opalania jako rozwiązanie dla poprawy efektywności opalania

## Slide 11
Symulator baterii jako rozwiązanie dla poprawy efektywności opalania
pozwolił wykazać, że istnieje optymalny czas rewersji,
pozwolił wykazać, że istnieją rezerwy energetyczne związane z eliminacja zmian temperatury w kanałach grzewczych w wyniku zróżnicowanego poboru ciepła przez wsad węglowy w ciągu cyklu koksowania

## Slide 12
Kompleksowa regulacja opalania jako rozwiązanie dla poprawy efektywności opalania

## Slide 13: Podsumowanie
poprawa efektywności opalania baterii koksowniczej ma swoje uzasadnienie ekonomiczne i ekologiczne,
nadal wiele znanych rozwiązań poprawy efektywności opalania baterii koksowniczej czeka na wykorzystanie,
nadal istnieje również obszar badań dla poprawy efektywności opalania baterii koksowniczej i efektywnego wykorzystania wszystkich produktów koksowania